ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор         института

_____________В.И.Апатцев

«___»___________2011г.

Кафедра   Тяговый подвижной состав

Автор       Голубцов Валентин Михайлович

Учебно-методический комплекс по дисциплине

Эксплуатация и ремонт ЭПС

Специальность/направление 190303 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ЭПС)

Утверждено на заседании                                   Утверждено на заседании

учебно-методической                                           кафедры

комиссии института

протокол №__4__                                                     протокол №_6___

«_04»___07____2011г                                           «_24»____05____2011г

Председатель УМК_________.                             Зав. кафедрой___________

Москва 2011г.

Автор-составитель

Голубцов Валентин Михайлович, доцент.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эксплуатация и ремонт ЭПС» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, основной образовательной программы по специальности 190303 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ЭПС).

Дисциплина входит в федеральный компонент специальных дисциплин и является обязательной для изучения.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ

Выпускающая кафедра ТПС                                         Директор  института

Зав. кафедрой_______________                                 _______________________

«___»____________2011г                                           «___»____________2011г

Кафедра   Тяговый подвижной состав

Автор       Голубцов Валентин Михайлович, доцент

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭПС

Специальность/направление 190303 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ЭПС)

Утверждено на заседании                                   Утверждено на заседании

учебно-методической                                           кафедры

комиссии института

протокол №__4_                                                     протокол №__6_

«_04»___07____2011г                                           «_24»____05____2011г

Председатель УМК_________.                             Зав. кафедрой___________

Москва 2011г.

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов — будущих командиров производства к решению задач по совершенствованию систем эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электроподвижного состава в соответствии с основными направлениями реформирования народного хозяйства и железнодорожного транспорта методами, соответствующими современному развитию науки и техники.

Задачами  изучения  дисциплины  являются: 1) получение студентами общих сведений о принципах, назначении и составе локомотивного хозяйства, структуре его управления; парке подвижного состава, системе технического обслуживания и ремонта (ТОР) ЭПС; 2) получение студентами знаний о классификации эксплуатационной работы ЭПС и ремонтной базы; 3) получение студентами знаний о типовых нормативных документах .

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину «Эксплуатация и ремонт ЭПС», согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования и государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, студент должен:

- иметь представление:

·	 о предмете, цели, задачах дисциплины и об ее значении для будущей профессиональной деятельности;

- знать:

— основы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта локомотивов;

— научные методы построения оптимальной системы ремонта электроподвижного состава (ЭПС), организации ремонтного производства;

— опыт, накопленный в локомотивных депо на сети железных дорог по организации, технологии и контролю качества ремонта и технического состояния деталей и узлов ЭПС.

- уметь:

·	 применять полученные знания при расчетах основных измерителей и показателей ЭПС;

·	 применять полученные знания в практических линейных и производственных ситуациях.

- приобрести навыки:

— определения требуемого числа локомотивов для обеспечения заданных размеров движения, умения организовывать их эксплуатацию так, чтобы обеспечить наилучшие показатели использования локомотивного парка;

— расчета оптимальной для данных условий эксплуатации системы ремонта ЭПС;

— определения элементов, лимитирующих межремонтные пробеги ЭПС, и

выбора наиболее эффективной технологии увеличения их ресурса;

— организации контроля качества ремонта и технического состояния деталей, узлов и агрегатов ЭПС на основе современных научных методов и технических средств;

— применения современной вычислительной техники, систем диагностирования и неразрушающего контроля для решения задач эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, оценки технического состояния оборудования ЭПС.

1.3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Всего по учебному плану | В том числе по семестрам |
|  |  | VI курс |
|  |  | 11 семестр |
| Аудиторные занятия: | 16 | 16 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Лабораторные работы | 8 | 8 |
| Курсовая работа | 1 | 1 |
| Самостоятельная работа | 104 | 104 |
| ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ | 120 | 120 |
| Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) | Зачет лаб. раб., тестирование |
| Виды итогового контроля | Экзамен |

1.4 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1.4.1 Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ

| Название разделов и тем | Всего часов по уч. плану | Виды учебных занятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные занятия, час | индивидуальные | самостоятельная |
|  |  | лекции | лаб. раб. | раб. час | раб. час |
| Одиннадцатый семестр (шестой курс) Раздел 1. Организация эксплуатации ЭПС Назначение и состав локомотивного хозяйства, структура его управления. Парк подвижного состава электрифицированных железных дорог и его учетные группы. Локомотивное депо, показатели его работы и состояния парка электроподвижного состава. Определение объема работы депо, качества ремонтов и ремонтных позиций депо. Основные типы зданий на территории депо. Цехи депо, их планировка и основное оборудование. Влияние конструктивных особенностей ЭПС на устройство депо. Организация труда ремонтных бригад. Перевозочный процесс и назначение тяговых средств. Характеристики парка подвижного состава электрифицированных железных дорог. Учет наличия и состояния парка, учетные группы и документы. Запас МПС и резерв Управления дороги. Назначение и состав локомотивного хозяйства; структура управления им. История развития локомотивного хозяйства на основе технической реконструкции и внедрения передовых видов тяги. Перспективы развития локомотивного хозяйства. Совершенствование управления с применением АСУ [1]. Способы обслуживания поездов локомотивами. Тяговые плечи и участки обращения локомотивов. Способы обслуживания поездов локомотивами. Работа ЭПС на станциях стыкования систем тока и напряжения. Графики движения поездов и графики оборота локомотивов и электропоездов, их построение и оптимизация при помощи ЭВМ. Расчет потребного количества локомотивов. Показатели использования локомотивного парка и их нормирование. Ответственность за выполнение показателей и техническое состояние локомотивов. Перспективы дальнейшего совершенствования методов эксплуатации. Опыт передовых предприятий по совершенствованию методов эксплуатации локомотивов. Специфические условия работы локомотивных бригад, методы их профессионального отбора. Компьютерные технологии эксплуатации ЭПС. Локомотивные бригады, их состав и квалификация. Организация подготовки локомотивных бригад и профотбора. Порядок работы и отдыха, график работы локомотивных бригад, его составление с применением ЭВМ. Мероприятия по обеспечению соблюдения графиков оборота электровозов и локомотивных бригад. Способы обслуживания электровозов и электропоездов локомотивными бригадами. Расчет необходимого количества локомотивных бригад [1]. Безопасность движения поездов Специфические условия магистрального рельсового транспорта и влияние их на безопасность движения поездов. Организационные основы обеспечения безопасности движения. Вопросы безопасности движения в Правилах технической эксплуатации железных дорог. Классификация нарушений безопасности движения по тяжести, порядок расследования причин и ликвидации последствий. Восстановительные поезда. Структура и задачи ревизорского аппарата. Психологические основы обеспечения безопасности движения локомотивными бригадами. Обеспечение безопасности при скоростном движении [5]. | 30 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| Раздел 2 Построение системы ремонта ЭПС Ремонт и модернизация как средство восстановления и повышения работоспособности ЭПС. Принципы построения системы технического обслуживания и ремонта (ТОР) ЭПС. Существующие системы ТОР ЭПС. Теоретические основы оптимизации системы ТОР ЭПС. Определение ресурса деталей и узлов и расчет оптимальной структуры ремонтного цикла. Компьютерные технологий организации ремонта ЭПС. Понятие системы ремонта Ремонтный цикл и его структура. Распоряжение ОАО РЖД 3р от 17 января 2005г., (для справок: Приказ 28Ц от 20 июня 1986 г. и указание МПС № Л-991у от 3.06.99.) Виды технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов и их назначение. Восстановление работоспособности локомотивов в межремонтные периоды (неплановый ремонт). Изучение процесса изнашивания и старения деталей ЭПС — основа назначения межремонтных пробегов. Способы представления и методы обработки информации об износе. Расчет числовых характеристик и законов распределения контролируемых параметров. Определение зависимости от пробега статистических характеристик процесса изнашивания и его прогнозирование. Определены ресурсы изнашиваемых деталей электроподвижного состава. Ограничения межремонтных пробегов. Принцип их кратности. Расчет по экономическим критериям структуры ремонтного цикла [6]. Виды технического обслуживания локомотивов и электропоездов. Обязанности локомотивных бригад по уходу за подвижным составом (ТО-1). Техническое обслуживание электровозов и электропоездов на пунктах технического обслуживания (ТО-2) и в депо (Т0-3 и ТО-4). Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании ЭПС, и его назначение. Взаимовлияние видов технического обслуживания. Изнашивание и восстановление основных фондов. Ремонт и модернизация подвижного состава. Причины постановки электроподвижного состава в ремонт. Назначение плановых и неплановых ремонтов. Назначение модернизации. Влияние конструкции подвижного состава на трудоемкость и стоимость ремонта [8]. Роль научной организации труда в обеспечении качества ремонта. Применение сетевых графиков, автоматизации и механизации трудоемких процессов, поточных линий для обеспечения стабильности ремонтного производства. Специализация и кооперирование. Организация рабочих мест и условий труда исполнителей. Стандарты и ремонтная документация. Взаимозаменяемость и градации ремонтных размеров. Теоретико-вероятностные принципы построения системы допусков на параметры основных узлов ЭПС (тягового двигателя, колесно-моторного блока, выпрямительной группы и др.). Влияние изменения этих допусков на показатели надежности и тягово-энергетические характеристики локомотивов. Размерные цепи и их моделирование. Методы ремонта ЭПС: индивидуальный и агрегатный. Определение по экономическим критериям оптимального числа ремонтных позиций и запасных агрегатов методами теории массового обслуживания. Сравнение экономической эффективности применения индивидуального и агрегатного методов ремонта [1], [8]. Раздел 3 Управление технологическими процессами ремонта ЭПС на основе ресурсосберегающих технологий Основные технологические процессы на линейных предприятиях и ремонтных заводах. Управление состоянием технологического процесса ремонта ЭПС. Ресурсосберегающие технологии при ремонте ЭПС. Технологические методы повышения ресурса деталей и узлов ЭПС. Текущий ремонт ТР-1. Технологические процессы ревизии коллекторно-щеточного аппарата тяговых двигателей, тяговой зубчатой передачи, моторно-осевых подшипников, компрессоров, мотор-насосов, токоприемников, дугогасительных камер быстродействующих и главных выключателей, разрядников, автотормозного оборудования и измерительных приборов. Текущий ремонт ТР-2, его назначение. Технологические процессы обточки бандажей колесных пар без выкатки из-под кузова; ревизии центральных, дополнительных и боковых опор, межтележечных соединений, шаровых связей, шкворней, возвращающих устройств с подъемом кузова и разъединением тележек; промежуточной ревизии роликовых подшипников букс, колесных пар, полного осмотра автосцепных устройств; периодического ремонта тормозного оборудования и скоростемеров; ревизии амортизатора, пневматического привода электроаппаратов, главных контроллеров и переключателей ступеней, защитной аппаратуры с регулировкой тока установки, аккумуляторной батареи с разборкой элементов, межсекционных соединений, мотор-насосов. Текущий ремонт ТР-3, его назначение. Технологические процессы разборки ЭПС, освидетельствования колесных пар или их замены при полном износе бандажей, полной ревизии всех подшипниковых узлов, пропиточного ремонта тяговых двигателей и вспомогательных электрических машин для поддержания электрической прочности изоляции обмоток; ремонта и сборки колесно-моторного блока, ревизии тяговых трансформаторов, ремонта электрического, механического и пневматического оборудования с разборкой и восстановлением размеров до установочных норм. Назначение капитальных ремонтов КР. Подготовка ЭПС к ремонту и его разборка. Основные технологические операции восстановления кузовов, тележек, колесных пар и автосцепок. Основные технологические операции восстановления электрических аппаратов и преобразовательных установок. Испытания электрических аппаратов. Основные технологические операции ремонта электрических машин и трансформаторов. Разборка двигателя, определение дефектов и объема ремонта, ремонт электрических машин сваркой, ремонт и балансировка якорей. Разборка трансформаторов, ремонт активной части и секций холодильников, ремонт бака, ремонт или частичная замена шинных отводов, демпферов, вводов высшего и низшего напряжения, замена обмоток с поврежденной изоляцией, ремонт магнитопроводов, очистка и регенерация трансформаторного масла. Сборка электрических машин и трансформаторов и их послеремонтные испытания. Тенденции развития и перспективы внедрения новых технологических процессов ремонта ЭПС на основе достижений фундаментальных наук: физики, химии, электроники, робототехники, автоматики и телемеханики и др. [10]. Раздел 4. Управление техническим состоянием ЭПС на основе средств технической диагностики, контроля качества и неразрушающего контроля Система ТОР ЭПС с учетом его фактического состояния на основе средств технической диагностики. Организация контроля качества и неразрушающего контроля при ремонте ЭПС. Принципы и методы контроля деталей и узлов ЭПС. Комплексная система управления качеством ремонта локомотивов. Показатели и методы оценки качества ремонта. Причины возникновения дефектов при ремонте и меры борьбы сними. Система статистического контроля качества ремонта. Управление качеством ремонта при помощи статистического калибра. Управление качеством технологических процессов с помощью контрольных карт. Сравнительная оценка качества ремонта электровозов по эксплуатационным данным об их надежности. Организация технического контроля качества ремонта. Основы технической диагностики. Функциональное и тестовое диагностирование. Диагностические параметры электрического, механического и пневматического оборудования ЭПС. Решение основной задачи технической диагностики для объектов с одним и несколькими диагностическими параметрами. Алгоритмы диагностирования и их оптимизация. Прогнозирование технического состояния оборудования ЭПС. Методы неразрушающего контроля ответственных узлов ЭПС. Дефектоскопия. Применение технических средств диагностики для контроля состояния оборудования ЭПС. Экономико-математическая модель процесса функционирования ЭПС. Учет восстанавливаемости во время рейса, неплановых и плановых ремонтов при анализе состояния ЭПС. Схема возможных состояний локомотива в эксплуатации. Использование эксплуатационных коэффициентов для оценки эффективности конструктивных, организационных и технологических мероприятий по улучшению технического состояния локомотивов и совершенствованию системы их технического обслуживания и ремонта. Стимулирование обеспечения высокого качества труда. Роль материальных и моральных стимулов. Повышение плановой, производственной, технологической и исполнительской дисциплины [1], [2], [4] | 30 30 30 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 4 4 | 26 26 26 |
| ИТОГО | 120 | 8 | 8 | 14 | 104 |

1.5 Лабораторные работы (лабораторный практикум)

Лабораторные занятия по дисциплине «Эксплуатация и ремонт ЭПС» проводятся в специально оборудованных лабораториях с применением необходимых средств обучения: лабораторного оборудования, программ для расчетов на ПЭВМ, методических пособий.

Студенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности. Группа студентов должна быть перед лабораторными занятиями проинструктирована преподавателем, каждый студент заполняет журнал по лабораторной  безопасности и расписывается.

Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить соответствующий раздел учебника, конспект лекций и описание лабораторной работы.

При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов измерений, проводит расчеты. Окончательные результаты оформляются в форме выводов к работе.

Полный парк лабораторных работ содержит        работы, ко всем работам имеются методические указания, изданные в РОАТ. Ниже в виде примера дана краткая характеристика типичных работ, выполняемых студентами в одиннадцатом семестре.

| №№ и названия разделов и тем | Цель и содержание лабораторной работы | Результаты лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| Лабораторная работа № 1 Экспериментальное определение статистических характеристик Изучение процесса изнашивания и старения деталей ЭПС — основа назначения межремонтных пробегов. Способы представления и методы обработки информации об износе. Расчет числовых характеристик и законов распределения контролируемых параметров. Определение зависимости от пробега статистических характеристик процесса изнашивания и его прогнозирование. Определены ресурсы изнашиваемых деталей электроподвижного состава. Ограничения межремонтных пробегов. Принцип их кратности. Расчет по экономическим критериям структуры ремонтного цикла [6]. Лабораторная работа № 1 Обеспечение увязки электровозов с поездами при расчете на ЭВМ. |
| Раздел 2 Построение системы ремонта ЭПС Тема: Статистические характеристики и параметры | Изучение и освоение методики подготовки баз данных о техническом состоянии оборудования ЭПС; | Получение навыков расчета оптимальной структуры ремонтного цикла |
| 1. Лабораторная работа № 2 Экспериментальное определение характеристик ревизия и настройка агрегатов ЭПС устройство и принцип работы средств механизации и автоматизации технологических процессов |  | 2. ревизия и настройка агрегатов ЭПС 3. устройство и принцип работы средств механизации и автоматизации технологических процессов |
| Раздел 3 Управление технологическими процессами ремонта ЭПС на основе ресурсосберегающих технологий Тема: Динамические характеристики и параметры | 1. Изучение и освоение методики контроля технического состояния оборудования ЭПС с помощью средств технической диагностики 2. неразрушающий контроль деталей ЭПС | Получение навыков |
| Лабораторная работа № 3 |
| Раздел 4 Управление техническим состоянием ЭПС на основе средств технической диагностики, контроля качества и неразрушающего контроля Тема: Комплексная система управления качеством ремонта локомотивов. | Изучение и освоение методики исследования качества технологических процессов. | Получение навыков проведения сравнительной оценки качества ремонта электровозов |

1.6  Тематика кУРСОВых работ и методические рекомендации по их выполнению

В процессе изучения дисциплины «Эксплуатация и ремонт ЭПС»,  студент-заочник должен выполнить самостоятельно курсовую работу.

Примерный объем курсовой работы – 20 страниц.

Работа должна быть выполнена в тетради, сброшюрованной из листов формата 210х297 мм, с обязательным оставлением полей для замечаний рецензента, аккуратно, разборчивым почерком. При выборе требуемых расчетных величин, использовании таблиц, формул, справочных материалов необходимо ссылаться на источники. Графическая часть работы выполняется на миллиметровой бумаге. Таблицы и графики необходимо вставлять в тетрадь так же, как и страницы с текстом в корешок. Страницы работы, таблицы и графики должны быть пронумерованы, работу следует подписать и указать дату ее выполнения.

После получения прорецензированной работы необходимо, независимо от того зачтена она или нет, исправить все замечания и сделать требуемые дополнения. Если работа не зачтена, следует в кратчайший срок выполнить требования рецензента и передать исправленную работу вместе с рецензией  для повторной проверки. При этом нет необходимости переписывать целиком работу или отдельные ее разделы, а также производить исправления по написанному тексту; все исправления и дополнения должны быть сделаны на отдельных листах и вклеены или вшиты в соответствующие места работы. Стирать или зачеркивать замечания рецензента запрещается.

Имеется рабочая программа и задание на курсовую работу с методическими указаниями, изданные в РОАТ.

1.7 Самостоятельная работа

| Разделы и темы для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы |
| --- | --- |
| Раздел 1. Организация эксплуатации ЭПС Основные типы зданий на территории депо. Цехи депо, их планировка и основное оборудование. История развития локомотивного хозяйства на основе технической реконструкции и внедрения передовых видов тяги. Перспективы развития локомотивного хозяйства. Работа ЭПС на станциях стыкования систем тока и напряжения Ответственность за выполнение показателей и техническое состояние локомотивов Опыт передовых предприятий по совершенствованию методов эксплуатации локомотивов [1]. Локомотивные бригады, их состав и квалификация. Организация подготовки локомотивных бригад и профотбора. Порядок работы и отдыха, график работы локомотивных бригад, его составление с применением ЭВМ. Мероприятия по обеспечению соблюдения графиков оборота электровозов и локомотивных бригадах [1]. Безопасность движения поездов Вопросы безопасности движения в Правилах технической эксплуатации железных дорог. Классификация нарушений безопасности движения по тяжести, порядок расследования причин и ликвидации последствий. Восстановительные поезда. Структура и задачи ревизорского аппарата. [5]. | Проработка учебного материала по учебной и научной литературе, работа с вопросами для самопроверки. Обсуждение проблемных вопросов с преподавателями в рамках индивидуальных консультаций. Выполнение тестов и заданий из лабораторного практикума с применением математического пакета Mathcad, ЕХCЕL. |
| Раздел 2 Построение системы ремонта ЭПС Ремонт и модернизация как средство восстановления и повышения работоспособности ЭПС. Принципы построения системы технического обслуживания и ремонта (ТОР) ЭПС. Существующие системы ТОР ЭПС. Теоретические основы оптимизации системы ТОР ЭПС. Определение ресурса деталей и узлов и расчет оптимальной структуры ремонтного цикла. Компьютерные технологии организации ремонта ЭПС. Восстановление работоспособности локомотивов в межремонтные периоды (неплановый ремонт). Расчет по экономическим критериям структуры ремонтного цикла [6]. Обязанности локомотивных бригад по уходу за подвижным составом (ТО-1). Влияние конструкции подвижного состава на трудоемкость и стоимость ремонта [8]. Взаимозаменяемость и градации ремонтных размеров. Методы ремонта ЭПС: индивидуальный и агрегатный. Сравнение экономической эффективности применения индивидуального и агрегатного методов ремонта [1], [8]. Раздел 3 Управление технологическими процессами ремонта ЭПС на основе ресурсосберегающих технологий Технологические процессы ревизии коллекторно-щеточного аппарата тяговых двигателей, тяговой зубчатой передачи, моторно-осевых подшипников, компрессоров, мотор-насосов, токоприемников, дугогасительных камер быстродействующих и главных выключателей, разрядников, автотормозного оборудования и измерительных приборов. . Технологические процессы обточки бандажей колесных пар без выкатки из-под кузова; ревизии центральных, дополнительных и боковых опор, межтележечных соединений, шаровых связей, шкворней, возвращающих устройств с подъемом кузова и разъединением тележек; промежуточной ревизии роликовых подшипников букс, колесных пар, полного осмотра автосцепных устройств; периодического ремонта тормозного оборудования и скоростемеров; ревизии амортизатора, пневматического привода электроаппаратов, главных контроллеров и переключателей ступеней, защитной аппаратуры с регулировкой тока установки, аккумуляторной батареи с разборкой элементов, межсекционных соединений, мотор-насосов. Технологические процессы разборки ЭПС, освидетельствования колесных пар или их замены при полном износе бандажей, полной ревизии всех подшипниковых узлов, пропиточного ремонта тяговых двигателей и вспомогательных электрических машин для поддержания электрической прочности изоляции обмоток; ремонта и сборки колесно-моторного блока, ревизии тяговых трансформаторов, ремонта электрического, механического и пневматического оборудования с разборкой и восстановлением размеров до установочных норм. Подготовка ЭПС к ремонту и его разборка. Основные технологические операции восстановления кузовов, тележек, колесных пар и автосцепок. Основные технологические операции восстановления электрических аппаратов и преобразовательных установок. [10]. Раздел 4. Управление техническим состоянием ЭПС на основе средств технической диагностики, контроля качества и неразрушающего контроля Причины возникновения дефектов при ремонте и меры борьбы сними. Сравнительная оценка качества ремонта электровозов по эксплуатационным данным об их надежности. Основы технической диагностики. Функциональное и тестовое диагностирование. Диагностические параметры электрического, механического и пневматического оборудования ЭПС. Методы неразрушающего контроля ответственных узлов ЭПС. Дефектоскопия. Применение технических средств диагностики для контроля состояния оборудования ЭПС. Повышение плановой, производственной, технологической и исполнительской дисциплины [1], [2], [4]. |  |

Результаты самостоятельной работы контролируются при аттестации студента

при защите курсовой работы.

1.8	 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

Основная

1. Электрические железные дороги. Учебник. Под ред. Феоктистова В.П., Просвирова Ю.Е., Самара, СамГАПС, 2006, 312 с.

Дополнительная

2. Электроподвижной состав. Эксплуатация, надежность и ремонт /Под ред. А.Т. Головатого и П.И. Борцова. М.: Транспорт, 1983.

3. Горский А.В., Воробьев А.А. Оптимизации системы ремонта локомотивов. М.: Транспорт, 1994.

4. Электрические железные дороги: учебн. пособие / С.В.Володин, В.В. Иванов и др.; под ред. Ю.Е. Просвирова и В.П.Феоктистова. – М.: ФГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2010. – 356с.

5. Технологические основы обеспечения качества машин. /Под ред. К.С. Колесникова. М.: Машиностроение, 1980.

6. Горский А.В., Воробьев А.А., Козырев В.А. Анализ процесса изнашивания и определение ресурса узлов электроподвижного состава с применением ЭВМ: Методические указания к учебно-исследовательским, практическим и лабораторным работам. М.: МИИТ, 1986.

7. Горский А.В., Воробьев А.А., Куанышев Б.М. Расчет систем эксплуатации и ремонта электровозов: Методические указания к курсовому проектированию с элементами УИРС. М.: МИИТ, 1996.

8. Горский А.В., Воробьев. А. А., Максимов Н.В. Расчет системы эксплуатации и ремонта электровозов: Методические указания к курсовому проектированию с элементами УИРС. Ч.2. М.: МИИТ, 1983.

9. Полевой С.Н., Евдокимов В.Д. Упрочнение металлов. М.: Машино- строение, 1986.

10. Распоряжение 3р от 17 января 2005 г.

11. Приказ №7 от 5 марта 2004 г.

1.9. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические средства:

·	учебная лаборатория;

·	компьютерное и мультимедийное оборудование (на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями в электронной форме);

·	приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ);

·	пакет прикладных обучающих программ (для самоподготовки и самотестирования);

·	видео - аудиовизуальные средства обучения (интерактивные доски, видеопроекторы);

·	электронная библиотека курса (в системе КОСМОС - электронные лекции, тесты для самопроверки, тесты для сдачи зачёта).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В помощь студентам для выполнения курсовой работы предложены учебно-методические материалы, включающие примеры выполнения варианта курсовой работы и решения задач. Ниже представлен пример выполнения задания.

Исходные данные:

1. Номер графика движения поездов – 1;

2. Серия электровоза – ЧС4;

3. Категория поездов – скорые пассажирские;

4. Число пар поездов – 22;

5. Длины участков:

АБ l1=228км;

АВ l2=456км;

ВГ l3=420км;

ГД l4=209км;

6. Масса поезда Qбр=1040т;

7. Коэффициент одиночного пробега электровоза β0=0.15

8. Участковая скорость:

в четном направлении Vучт=76 км/ч

в нечетном направлении  Vунч=72 км/ч

9. Корректировочные значения суммарного времени простоя электровозов на станциях оборота: ∆t∑ к = 21,73    ч;

∆t∑ у = 0,33    ч;

10. Трудоёмкости: Qто-1 = ;

Qтр-1 = ;

Qтр-2 = ;

Qтр-3 = ;

1.	Организация эксплуатации и технического обслуживания электровозов.

1.1. Составляем график оборота электровозов на участке БВ.

2. Определение эксплуатируемого парка и измерителей использования электровозов.

2.1. Рассчитываем суммарное время работы электровозов на участке обращения БВ при заданном графике движения и потребность в локомотивах для обслуживания всех поездов:

Число электровозов в эксплуатируемом парке:

Время в пути:

Простой на станции смены бригад:

Простой на станции оборота:

Полученные результаты сводим в таблицу 4.

2.2. Средний оборот электровоза:

Среднесуточный пробег электровоза:

Время полезной работы электровоза:

Средняя техническая скорость и средняя участковая скорость:

Суточная производительность электровоза:

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.

Таблица 1.  Измерители использования электровозов на участке БВ.

| Измеритель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| 1.Эксплуатируемый парк электровозов | Nэ=21 |
| 2.Бюджет времени электровоза, час: |  |
| а) время в пути | tдв=18,86 |
| б) простой на станции смены бригад | tсм=0,795 |
| в) простой на станции оборота | tоб=4,348 |
| 3.Средний оборот электровоза, ч | tср=22,9 |
| 4.Время полезной работы электровоза, ч | Tп=18,86 |
| 5.Среднесуточный пробег электровоза, км | Sс=1433 |
| 6.Суточная производительность электровоза, ткм брутто | П=1295930 |

3. Определение количества локомотивных бригад и организация их работы и отдыха.

3.1. Продолжительность работы локомотивной бригады на участке АБА:

Продолжительность работы локомотивной бригады на участке АВ:

Суммарная продолжительность работы локомотивной бригады на участке АВА:

В пункте оборота Б – работа без предоставления отдыха бригадам.

В пункте В – с предоставлением отдыха продолжительностью t’от=3ч.

3.2. При работе без отдыха в пункте оборота продолжительность отдыха по месту жительства составляет:

При работе с отдыхом в пункте оборота продолжительность отдыха по месту жительства:

Еженедельные выходные не менее 42 часов с учетом положенного отдыха после предшествующей поездки.

Осуществляем увязку одной локомотивной бригады с поездами в течение нескольких дней (таблица 5).

3.3. Суммарная продолжительность работы локомотивных бригад, обслуживающих одну пару поездов на участке БВ:

Среднемесячная потребность в локомотивных бригадах:

Списочный состав бригад с учетом отпусков, командировок и больных:

Таблица 2. План работы локомотивных бригад на участках АБ и АВ.

| Показатель | Числа месяца |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выезд бригады со ст. А | Номер поезда | 1 | 10 | в | в | 43 |
|  | время начала приемки электровоза | 23-36 | 3-18 | в | в | 0-06 |
| Прибытие на ст. А | Номер поезда | 2 | 11 | в | в | 44 |
|  | время окончания работы | 7-06 | 18-54 | в | в | 7-30 |
| Оборот бригады на ст. В | время окончания работы |  | 10-06 | в | в |  |
|  | время начала приемки электровоза |  | 11-54 | в | в |  |

4. Определение эффективности использования электровозов на удлиненных участках обращения.

4.1. Суммарное время за сутки, которое электровозы депо Г находятся в пути на плечах l3 и l4:

Суммарная продолжительность простоев электровозов:

на ст. Г

В пункте оборота В:

В пункте оборота Д:

Следовательно, суммарное время работы за сутки электровозов депо Г:

Общее время работы за сутки электровозов депо А и Г:

Общее время работы за сутки электровозов депо А при их переводе на работу на удлиненном участке БД для обслуживания всех поездов:

4.2. Количество электровозов в эксплуатируемом парке при работе локомотивов на коротких плечах и на удлиненном участке.

Среднесуточный пробег при работе на тех же плечах составит:

Суточная производительность электровоза:

Удельный простой для коротких плеч:

для удлиненного участка обращения:

Требуемое значение средней участковой скорости:

Время полезной работы электровоза на коротких тяговых плечах:

на удлиненном участке обращения:

Результаты расчетов заношу в таблицу 3.

Таблица 3.    Сопоставление измерителей использования электровозов.

| Показатель | Работа электровоза | процент улучшения показателей |
| --- | --- | --- |
|  | на коротких плечах | на удлиненных плечах |  |
| Время полезной работы электровоза, час. | 18,34 | 20,27 |  |
| Среднесуточный пробег, км | 1375,5 | 1520,3 |  |
| Суточная производительность электровоза, ткм брутто | 1243930,4 | 1374880 |  |
| Эксплуатируемый парк, электровозов | 42 | 38 |  |

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1.	Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных.

2.	Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень.

3.	Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы.

4.	Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

-	изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;

-	логичность, четкость и ясность в изложении материала;

-	возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;

-	опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

-	тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.

5.	При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами заочной формы обучения существенно отличается по готовности и умению от восприятия студентами очной формы.

6.	При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По дисциплине «Эксплуатация и ремонт ЭПС» предусмотрен промежуточный контроль в виде зачёта по лабораторным работам и текущий контроль в виде защиты курсовой работы. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в университете. Ниже приводятся тесты, используемые для промежуточного контроля знаний.

4.1. Материалы итогового контроля

Далее приводится материалы итогового контроля: примерный перечень вопросов к экзамену по изучаемому курсу.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.Назначение и состав локомотивного хозяйства, структура его управления. Парк подвижного состава электрифицированных железных дорог и его учетные группы.

2.Локомотивное депо, показатели его работы и состояния парка электроподвижного состава. Определение объема работы депо, качества ремонтов и ремонтных позиций депо.

3.Основные типы зданий на территории депо. Цехи депо, их планировка и основное оборудование. Влияние конструктивных особенностей ЭПС на устройство депо. Организация труда ремонтных бригад.

4.Перевозочный процесс и назначение тяговых средств. Характеристики парка подвижного состава электрифицированных железных дорог.

5.Учет наличия и состояния парка, учетные группы и документы. Запас и резерв Управления дороги. Назначение и состав локомотивного хозяйства; структура управления им.

6.История развития локомотивного хозяйства на основе технической реконструкции и внедрения передовых видов тяги. Перспективы развития локомотивного хозяйства. Совершенствование управления с применением АСУ 	7.Тяговые плечи и участки обращения локомотивов. Способы обслуживания поездов локомотивами. Работа ЭПС на станциях стыкования систем тока и напряжения.

8.Графики движения поездов и графики оборота локомотивов и электропоездов, их построение и оптимизация при помощи ЭВМ. Расчет потребного количества локомотивов. Показатели использования локомотивного парка и их нормирование.

9.Ответственность за выполнение показателей и техническое состояние локомотивов. Перспективы дальнейшего совершенствования методов эксплуатации. Опыт передовых предприятий по совершенствованию методов эксплуатации локомотивов.

10.Специфические условия работы локомотивных бригад, методы их профессионального отбора. Компьютерные технологии эксплуатации ЭПС.

11.Локомотивные бригады, их состав и квалификация. Организация подготовки локомотивных бригад и профотбора. Порядок работы и отдыха, график работы локомотивных бригад, его составление с применением ЭВМ.

12.Мероприятия по обеспечению соблюдения графиков оборота электровозов и локомотивных бригад. Способы обслуживания электровозов и электропоездов локомотивными бригадами. Расчет необходимого количества локомотивных бригад [1].

13.Специфические условия магистрального рельсового транспорта и влияние их на безопасность движения поездов. Организационные основы обеспечения безопасности движения. Вопросы безопасности движения в Правилах технической эксплуатации железных дорог.

14.Классификация нарушений безопасности движения по тяжести, порядок расследования причин и ликвидации последствий. Восстановительные поезда. Структура и задачи ревизорского аппарата.

15.Психологические основы обеспечения безопасности движения локомотивными бригадами. Обеспечение безопасности при скоростном движении.

16.Ремонт и модернизация как средство восстановления и повышения работоспособности ЭПС. Принципы построения системы технического обслуживания и ремонта (ТОР) ЭПС. Существующие системы ТОР ЭПС. Теоретические основы оптимизации системы ТОР ЭПС.

17.Определение ресурса деталей и узлов и расчет оптимальной структуры ремонтного цикла. Компьютерные технологий организации ремонта ЭПС.

18.Виды технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов и их назначение. Восстановление работоспособности локомотивов в межремонтные периоды (неплановый ремонт)

19.Изучение процесса изнашивания и старения деталей ЭПС — основа назначения межремонтных пробегов. Способы представления и методы обработки информации об износе.

20.Расчет числовых характеристик и законов распределения контролируемых параметров. Определение зависимости от пробега статистических характеристик процесса изнашивания и его прогнозирование. Определены ресурсы изнашиваемых деталей электроподвижного состава.

21.Ограничения межремонтных пробегов. Принцип их кратности. Расчет  по экономическим критериям структуры ремонтного цикла [6].

22.Виды технического обслуживания локомотивов и электропоездов. Обязанности локомотивных бригад по уходу за подвижным составом (ТО-1). Техническое обслуживание электровозов и электропоездов на пунктах технического обслуживания (ТО-2) и в депо.

23.Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании ЭПС, и его назначение. Взаимовлияние видов технического обслуживания.

24.Причины постановки электроподвижного состава в ремонт. Назначение плановых и неплановых ремонтов. Назначение модернизации. Влияние конструкции подвижного состава на трудоемкость и стоимость ремонта.

25.Роль научной организации труда в обеспечении качества ремонта. Применение сетевых графиков, автоматизации и механизации трудоемких процессов, поточных линий для обеспечения стабильности ремонтного производства. Специализация и кооперирование.

26.Методы ремонта ЭПС: индивидуальный и агрегатный. Определение по экономическим критериям оптимального числа ремонтных позиций и запасных агрегатов методами теории массового обслуживания. Сравнение экономической эффективности применения индивидуального и агрегатного методов ремонта.

27.Основные технологические процессы на линейных предприятиях и ремонтных заводах. Управление состоянием технологического процесса ремонта ЭПС. Ресурсосберегающие технологии при ремонте ЭПС. Технологические методы повышения ресурса деталей и узлов ЭПС.

28.Назначение капитальных ремонтов. Подготовка ЭПС к ремонту и его разборка. Основные технологические операции восстановления кузовов, тележек, колесных пар и автосцепок. Основные технологические операции восстановления электрических аппаратов и преобразовательных установок.

29.Испытания электрических аппаратов. Основные технологические операции ремонта электрических машин и трансформаторов. Разборка двигателя, определение дефектов и объема ремонта, ремонт электрических машин сваркой, ремонт и балансировка якорей.

30.Тенденции развития и перспективы внедрения новых технологических процессов ремонта ЭПС на основе достижений фундаментальных наук: физики, химии, электроники, робототехники, автоматики и телемеханики и др.

31.Система ТОР ЭПС с учетом его фактического состояния на основе средств технической диагностики. Организация контроля качества и неразрушающего контроля при ремонте ЭПС. Принципы и методы контроля деталей и узлов ЭПС.

32.Комплексная система управления качеством ремонта локомотивов. Показатели и методы оценки качества ремонта. Причины возникновения дефектов при ремонте и меры борьбы сними.

33.Система статистического контроля качества ремонта. Управление качеством ремонта при помощи статистического калибра. Управление качеством технологических процессов с помощью контрольных карт. Сравнительная оценка качества ремонта электровозов по эксплуатационным данным об их надежности

34.Организация технического контроля качества ремонта. Основы технической диагностики. Функциональное и тестовое диагностирование. Диагностические параметры электрического, механического и пневматического оборудования ЭПС.

35.Методы неразрушающего контроля ответственных узлов ЭПС. Дефектоскопия. Применение технических средств диагностики для контроля состояния.

36.Стимулирование обеспечения высокого качества труда. Роль материальных и моральных стимулов. Повышение плановой, производственной, технологической и исполнительской дисциплины.

Сроки и форма проведения контроля должны соответствовать нормам, установленным требованиями Государственного образовательного стандарта, распоряжениями Министерства образования России, а также – соответствующими приказами по Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ).